Tout objet appartenant à un système automatisé (constituant de la partie commande, de la partie opérative ) auquel on peut attribuer 2 états ( marche ou arrêt, vrai ou faux, 1 ou 0,…) est appelé objet logique ou variable binaire.

- Variable binaire

Une variable binaire ne peut prendre que deux valeurs : vraie ou fausse.

Par convention, en logique positive :
La valeur vraie correspond à la valeur numérique 1.
La valeur fausse correspond à la valeur numérique 0.

- Un appareil qui fonctionne ou qui est actionné est à l'état 1
Un appareil qui est arrêté ou est relâché est à l'état 0

Les capteurs et les boutons du pupitre sont appelés variables d'entrées.

Les actionneurs ou pré-actionneurs sont appelés variables de sortie.

- Equation logique

A chaque variable binaire (entrée ou sortie), on associe un mnémonique auquel on donne une valeur logique.

exemple :

| variables | mnémoniques |
| --- | --- |
| premier bouton poussoir | s1 |
| deuxième bouton poussoir | s2 |
| voyant | H |

Si l'état du voyant H dépend de l'état d'un bouton-poussoir s1 ou d'un bouton poussoir s2, on écrit :

H = s1 + s2

H = s1 + s2 					Schéma électrique correspondant :

est l'équation logique de la variable de sortie H

en fonction des variables d'entrées s1 et s2

H = f(s1,s2)

- Comportement combinatoire ou séquentiel  d'un objet logique

Exemple 1: reprendre l'exemple ci-dessus

Description du fonctionnement : le voyant H ne s'allumera que si l'on appuie sur le bouton s1 ou sur le bouton s2.

Chronogramme :

L'état de H ne dépend que de l'état des variables d'entrée s1 et s2 ( H = f(s1,s2)

Dans cet exemple, le voyant H est un objet à comportement combinatoire : le même état de s1 ou de s2 entraîne toujours le même état de H.

Exemple 2 :                                                                              Chronogramme :

L'état de H dépend  de l'état de la variable d'entrée s1 et de l'état précédent du système.

Dans ce deuxième exemple, le voyant H est un objet à comportement séquentiel : le même état de s1 n' entraîne pas toujours le même état de H.

Résumé :

Traitement combinatoire :
L'état de la sortie est directement et seulement fonction
de l'état de la ou des entrées.

Traitement séquentiel :

L'état de la sortie est fonction :

- de l'état des entrées (e1,e2,…)

- et de l'état antérieur du système (X)

- Les opérateurs logiques combinatoires

  - Les opérateurs logiques de base

L'opérateur OUI

Définition : L'état de la variable de sortie S de l'opérateur logique OUI est égal à l'état de la variable d'entrée.

L'opérateur NON

Définition : L'état de la variable de sortie S de l'opérateur logique NON est le complément logique de l'état de la variable d'entrée.

L'opérateur OU

Définition : L'état de la variable de sortie S de l'opérateur logique OU est à l'état logique 1 si et seulement si au moins une de ses variables d'entrée est à l'état logique 1.

L'opérateur ET

Définition : L'état de la variable de sortie S de l'opérateur logique ET est à l'état logique 1 si et seulement si toutes ses variables d'entrée est à l'état logique 1.

  - Le théorème de DE MORGAN

Le complément d'une somme
 est égal au produit
 de chaque terme complémenté

Le complément d'un produit
 est égal à la somme
 de chaque terme complémenté

  - Les opérateurs logiques dérivés

L'opérateur OU EXCLUSIF

L'opérateur INHIBITION

L'opérateur NON OU ( NOR) : c'est la fonction OU complémentée

L'opérateur NON ET ( NAND) : c'est la fonction ET complémentée

  - Les propriétés des opérateurs logiques de base

Ces propriétés sont démontrées en théorie des ensembles et en algèbre de Boole 
(George Boole (1815-1864) : mathématicien britannique, fut l'un des fondateurs de la logique mathématique moderne).

| L' associativité | La commutativité | La distributivité |
| --- | --- | --- |
| a . b . c = (a . b) . c = a . (b . c) a + b + c = (a + b) + c = a + (b +c) | a . b = b . a a +b = b + a | a + (b . c) = (a + b) . (a + c) a . (b + c) = (a . b) + (a . c) |

Propriétés particulières

  - Equation logique d'un circuit

Rechercher les équations logiques des circuits suivants :

|  | H1 = a b + a b |
| --- | --- |
|  | H2 = ( a + b ) (c + d ) |
|  | H3 = ( a + c ) b + c . d |
|  | KA = s0 ( s1 + ka ) |
|  | KM = s1 + ( s0 . km ) |

  - Schéma logique d'un circuit

Etablissez les schémas relatifs aux équations suivantes :

| H1 = a + b c |  |
| --- | --- |
| H2 = (a + b +c ). d |  |
| KA = s1 . s2 . ( s3 + ka ) |  |
| KM = s0 . ( s1 . s2 + km ) |  |

- Simplification des équations logiques

  - Simplifications algébriques

Exemple 1 : salle de cinéma

Les 3 haut-parleurs d’une salle de cinéma (a, b, c) sont branchés sur un amplificateur à deux sorties :

- une sortie d’impédance 4 ( (sortie S4)

- une sortie d’impédance 8 ( (sortie S8)

Un seul haut-parleur à la fois peut être relié à la sortie S8.

Deux haut-parleurs à la fois peuvent être reliés à la sortie S4.

Le fonctionnement simultané des trois haut-parleurs est interdit.

Compléter la table de vérité, en déduire les équations de S4 et S8 et les simplifier.

| a | b | c | S4 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Exemple 2 : serrure de coffre

Quatre responsables ( A, B, C et D) d'une société
peuvent avoir accès a un coffre. Ils possèdent 
chacun une clé différente (a, b, c et d).

Mode de fonctionnement de l'ouverture du coffre:

- le responsable A ne peut ouvrir le coffre qu'en
présence du responsable B ou du responsable C.

- les responsables B, C et D ne peuvent ouvrir le
coffre qu'en présence d'au moins deux des autres
responsables.

Rechercher l'équation logique de la serrure ( sortie S)
en fonction des clés (entrées a, b, c et d) et la simplifier.

S =/abcd + a/bc/d + a/bcd + ab/c/d + ab/cd + abc/d + abcd

a/bc			ab/c		abc

S = /abcd + a/bc + ab/c + abc
/abcd + ac + ab/c
c(a + /abd) + ab/c
c(a + bd) + ab/c
ac + bcd + ab/c
a(c + b/c) + bcd

  - simplifications des équations logiques par la méthode de KARNAUGH

Principe : voir la fiche référence "simplification des équations logiques"

Exercices :

Simplifier les équations logiques suivantes :

- algébriquement

- avec un tableau de Karnaugh

## S = /a.b.c + a.b.c

## Simplification algébrique :	 S = ( /a + a) bc

Simplification avec tableau de karnaught :			  ab

c

## S = /a./b +/a./b.c + /a.b.c

## Simplification algébrique :	S = /a /b + /a c (b + /b)                  S = /a /b + /a c

Simplification avec tableau de karnaught :			  ab

c

## S = /a.b./c + /a.b + a.b.c + a.b./c + a./b.c

## Simplification algébrique :

S = b (/a /c + /a + ac + a /c) + a /b c

= b (/a /c + /a + a ) + a /b c

= b ( /a /c + /a + a ) + a /b c

= b ( /a (1+/c) + a ) + a /b c

= b ( /a + a ) + a /b c

= b + /bac

S = b + ac

Simplification avec tableau de karnaught :			  ab

c

## S = /a./b./c./d + /a./b.c./d + a./b./c./d + a./b.c./d

## Simplification algébrique :

S = /b /d ( /a /c + /a c + a /c + ac)

S = /b /d ( /a ( /c + c) + a ( /c + c))

S = /b /d ( /a + a )

S = /b /d

Simplification avec tableau de karnaught :			  ab

cd

## S = /c. /d + a. /b.c + a.b.c + /a .b.c + /a. /b.c

Simplification algébrique :

S = /c /d + c( a /b + ab + /a b + /a /b )

S = /c /d + c (b ( /a + a) + /b (a + /a))

S = /c /d + c (b + /b)

S = /c /d + c

S = c + /d

Simplification avec tableau de karnaught :			  ab

cd

# Text boxes

temps

e1

e2                                 S=f(e1,e2,e3)

e3

e1

e2                                 S=f(e1,e2,e3,X)

e3

X

x

X : bobine d'un relais

x : contact de ce relais

a . a = a

H = a . a

H = a . 1

a . 1 = a

H = a . 0

a . 0 = 0

H = a . a

a . a = 0

a + a = a

H = a + a

a + 1 = 1

H = a + 1

a +  a = 1

H = a  + a

a + 0 = a

H = a + 0

a+ a b = a + b

H = a + a  b

| a | b | c | d | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

S4 = /a.b.c + a. /b.c + a.b. /c

S8 = /a. /b.c + /a.b. /c + a. /b. /c

S = a(c + b) + bcd

00       01    11     10

| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

00      01     11      10

| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |

00       01    11      10

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

00      01     11     10

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

00     01     11      10

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

a . b  = a  +  b

a + b  = a  .  b